## Slide 1: BIORREMEDIACION DE SUELOS. CONTAMINACION POR HAPS.
Alexandra Nieto
María Núñez
Ana Palacios
Pablo Pastor
Ignacio Piorno

## Slide 2: INDICE
1. ¿QUÉ ES LA BIORREMEDIACIÓN?
2. FASES QUE SE HAN DE REALIZAR ANTES DE COMENZAR EL PROCESO DE BIORREMEDIACIÓN.
3. TIPOS DE BIORREMEDIACIÓN: Degradación enzimática, Degradación microbiana, Fitorremediación
4. TÉCNICAS DE BIORREMEDIACIÓN: Bioventeo, Atenuación natural, Bioestimulación, Biopilas
5. CONTAMINACIÓN POR HAPs ¿Qué son y dónde se encuentran?, Acción biológica de los HAPs, Fuentes de HAPs

## Slide 3
La BIORREMEDIACION es la utilización de microorganismos para descomponer o degradar sustancias contaminantes.

## Slide 4
Las ETAPAS a seguir deben ser las siguientes:
1º) Investigación de los contaminantes relacionados con el tipo de suelo.
2º) Ensayos de tratabilidad en el lugar a nivel de laboratorio.
OBJETIVO:
* Comprobar la biodegradabilidad de los contaminantes.
*Optimizar su actividad metabólica.

## Slide 5: TIPOS DE BIORREMEDIACIÓN
DEGRADACION ENZIMATICA
BIORREMEDIACION MICROBIANA
FITORREMEDIACION

## Slide 6: DEGRADACION ENZIMATICA
Agregamos enzimas diseñadas con alta especificidad al sitio contaminado degradando las sustancias nocivas
.
Una ventaja
Las enzimas no son consumidas por las reacciones,
por lo que degradaran por largo tiempo.

## Slide 7: BIORREMEDIACION MICROBIANA
En este caso utilizaremos HONGOS en el foco contaminante para descomponer sustancias tóxicas a través del uso de micelios fúngicos que producen enzimas capaces de degradar los componentes contaminantes

## Slide 8: FITORREMEDIACION
Usamos SERES VEGETALES para la descontaminación.
A través de sistemas radiculares de plantas y árboles extraemos los metales pesados y otros contaminantes de suelo, agua y aire.

## Slide 9: TIPO DE TECNICAS
Dependiendo del tipo de contaminante puede ser:
Aerobio o anaerobio
In-situ (en el lugar contaminado)
Ex-situ (el suelo se traslada a un laboratorio)

## Slide 10: FACTORES INFLUYENTES
Los factores que hacen favorable la transformación de los contaminantes son :
Necesidad de nutrientes.
pH del suelo
Temperatura
Humedad
Estructura química del hidrocarburo

## Slide 12: TECNICAS DE BIORREMEDIACION
1- BIOVENTING
2- ATENUACION NATURAL
3- BIOESTIMULACION
4-BIOPILAS

## Slide 13
1. Bioventeo/Bioaireación/Bioventing:
In situ
De bajo coste
Procesos físico-químicos de interacción contaminante-suelo y procesos de biodegradación de forma natural en el medio.

## Slide 15
2. Atenuación natural:
biorremediación in-situ
procesos de biotransformación natural que reducen mediante una serie de mecanismos la concentración de los contaminantes.
Se aplica en aquellos casos en los que exista contaminación producida por hidrocarburos halogenados o no halogenados

## Slide 17
3. Bioestimulación:
Técnica de biorremediación in-situ
Utilizada para el tratamiento de aguas subterránea
que se extraen mediante pozos.

## Slide 18
4. Biopilas
Ex-situ
Suelos excavados
Formación de pilas de material biodegradable (suelo contaminado + materia orgánica).

## Slide 20: HAPs
¿Qué son?
Grupo de sustancias caracterizado por tener mas de un anillo bencénico formado por la combustión incompleta del carbón, petróleo, gasolina, basuras, tabaco, parrillas o barbacoas.
En estado puro son sólidos incoloros, blancos o un color entre amarillo-verde pálido.
•¿Dónde se encuentran?
En el alquitrán, el petróleo crudo, en medicamentos o para fabricar tinturas y pesticidas y adheridos a partículas de polvo.

## Slide 21
Contaminan:
•El aire: (emisiones volcánicas , incendios, combustiones, escape de automóviles…incluso pueden evaporarse desde el suelo o aguas superficiales),
•El agua: (plantas industriales o plantas de tratamiento de aguas).
•El suelo: (adhiriéndose a partículas residuales del suelo, son capaces de movilizarse y contaminar el agua subterránea).

## Slide 22
Principales hidrocarburos:
- Benzo(a)pierno
- Naftaleno
- Antraceno
- Fenantreno
- Fluoreno
- Fluoranteno
- Pireno
- Criseno
- Pelileno

## Slide 23
Factores que los influyen:
•Nutrientes: (P y N) el que haya mas cantidad favorece mucho su absorción, su carencia favorece su aniquilación.
•PH: requieren un medio acido para la solubilidad del fosforo y el transporte de materiales pesados.)
•Humedad : cuanta mas humedad halla mayor es su crecimiento, pero esto se vera afectado por los agentes biorremedadores.

## Slide 24
Acción biológica de los HAPs
Estructura
Son sustancias lipofílicas.
Fotooxidación.

## Slide 25: Acción biológica de los HAPs
Toxicidad baja a corto plazo.
Genotoxicidad alta a largo o medio plazo.
Los más peligrosos: derivados del antraceno.
Contienen regiones con propiedades electrofilias muy elevadas.

## Slide 26: Acción biológica de los HAPs
Los metabolizan en su mayoría seres superiores dentro del reino animal.
Incorporación por diferentes vías.

## Slide 27: Acción biológica de los HAPs
En el organismo sufren una oxidación enzimática (hígado).
Epóxidos y dihidrodioles > forma genotóxicamente activa de los HAPs.
Conclusión: los HAPs necesitan actividad metabólica para ser mutagénicos.

## Slide 28: BIBLIOGRAFÍA
www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFH/ForoUMAL/tema5.pdf
http://www.slideshare.net/nataliaosinaga/biorremediacion-de-suelos-agua-y-aire
http://www.monografias.com/trabajos25/biorremediacion-suelos/biorremediacion-suelos.shtml
http://www2.uah.es/tejedor_bio/bioquimica_ambiental/biorremediacion.pdf
http://es.scribd.com/doc/52116760/5/Microorganismos-utilizados-en-biorremediacion
http://www.cosmos.com.mx/j/tec/dnlh.htm
http://bioinformatica.uab.es/biocomputacio/treballs02-03/rburgos/dades/aplicaciones_actuales.htm
http://oa.upm.es/3369/2/TORRES_ART_2004_03.pdf
http://www2.uah.es/tejedor_bio/bioquimica_ambiental/biorremediacion.pdf

## Slide 29: TURNO DE PREGUNTAS